## Slide 1: Tájékoztató az új sugárvédelmi rendeletekről és az abból adódó feladatokról, változásokról
Dr. Sáfár József
safar@haea.gov.hu

## Slide 2: Jogi keretek / sarokkövek
Tevékenység
487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről (SVr.)
124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet az Atv. hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről
23/1997. (VII. 18.) NM rendelet
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet (előírásai részben hatályon kívül helyezve)
Szállítás
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról (NFMr.)
488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet … egyes kormányrendeletek módosításáról (1. A NKH-ról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása)
Eljárás
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 3: A(/B). Jogi keretek / új BSS
EC, FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, UNEP, WHO, IAEA Safety Standards, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety Requirements Part 3, No. GSR Part 3, IAEA, Vienna (2014) (új NAÜ BSS)
A Tanács az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/59/EURATOM Irányelvének (továbbiakban: új EU BSS) (átültetendő: 2018. február 6-ig)
Notes: A radioaktív áruk tengeri szállítási biztonságának szabályozása a légihez viszonyítva kevésbé szigorú, még kiégett fűtőelemek szállításánál is kezelhető volt.

## Slide 4: (A/)B. Jogi keretek / régi BSS
FAO, IAEA, ILO, OECD NEA, PAHO, WHO, International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Vienna (1996); (régi NAÜ BSS)
A Tanács munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló 96/29/EURATOM Irányelve (régi EU BSS)
Notes: A radioaktív áruk tengeri szállítási biztonságának szabályozása a légihez viszonyítva kevésbé szigorú, még kiégett fűtőelemek szállításánál is kezelhető volt.

## Slide 5: A. Jogi keretek / engedélyezés
SVr. 53.§ (1) Az OAH engedélye szükséges
*1. a radioaktív anyag alkalmazásához,
*2. az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetéséhez,
*3. ionizáló sugárzást létrehozó berendezés gyártásához, forgalomba hozatalához,
4. ionizáló sugárzást létrehozó berendezésnek a berendezés üzemeltetőjétől eltérő személy általi, üzletszerű karbantartáshoz,
5. az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz forgalomba hozatalához szükséges sugárvédelmi minősítéséhez,
6. a sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzéséhez,
7. sugárvédelmi továbbképzési kötelezettség alóli felmentéshez, illetve továbbképzésben való részvétel nélküli vizsgázás lehetővé tételéhez,
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 6: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 53.§ (1) Az OAH engedélye szükséges
8. az atomenergia alkalmazása körében – az Atv. 16/B. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához,
9. kiemelt létesítmények lakossági dózismegszorításának meghatározásához,
10. kiemelt létesítmények létesítményi szintű MSSZ-ének jóváhagyásához,
11. az éves effektívdózis-korlát meghaladásához,
12. fogyasztási cikk előállításához, forgalomba hozatalához, felhasználásához, amelynek rendeltetésszerű használatára a rendelet hatálya kiterjed,
13. radioaktívan szennyezett terület kezeléséhez, az életvitelszerű tartózkodáshoz, a társadalmi és gazdasági tevékenység folytatásához azokon a területeken, ahol tartós maradékszennyezettség tapasztalható,
*14. az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés típusának mentesítéséhez,
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 7: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 53.§ (1) Az OAH engedélye szükséges
*15. radioaktív anyagot tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez,
16. a radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a munkahely inaktívvá nyilvánításához,
17. az alkalmazott radioaktív anyag sugárvédelmi, e rendeletben meghatározott hatósági felügyelet alól való felszabadításához, amennyiben a radioaktív anyag aktivitáskoncentrációja, vagy aktivitáskoncentrációja és aktivitása nem csökkent a mentességi szint alá,
18. a nyitott radioaktív sugárforrás izotóplaboratóriumon kívüli felhasználásához, vizsgálati típusonként,
*19. zárt sugárforrás szolgálati idejének meghosszabbításához.
(OAH országos hatáskörű szerv; „összevont” engedélyek)
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 8: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 53.§ (2) Az OAH átalakítási engedélye szükséges a hatályos engedély alapját képező, az engedély-kérelemhez csatolt dokumentumokban foglaltaktól való eltéréshez, kivéve a kizárólag bejelentési kötelezettséghez kötött változásokat.
(3) Az OAH által kiadott engedély legfeljebb öt évig hatályos.
(4) Az engedély az abban foglalt tevékenység megszüntetésének bejelentésével hatályát veszti.
(5) Az (1) bekezdés 8. pontja esetében megszűnik a sugárvédelmi szakértői tevékenység gyakorlásának joga, és az OAH az engedélyt visszavonja, ha
a) olyan kizáró ok merül fel, amely alapján az engedély kiadására nem kerülhetne sor,
b) a sugárvédelmi szakértő továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget.
(6) Az (1) bekezdés szerinti engedély és a (2) bekezdés szerinti átalakítási engedély iránti kérelemben a kérelmezőnek igazolnia kell az e rendelet vonatkozó követelményeinek való megfelelést.
(7) Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának forgalomba hozatalát az OAH nyilvántartásba veszi.
(8) A külföldi sugárvédelmi képzettség megfelelőségének elismeréséhez az OAH hatósági bizonyítványt állít ki.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 9: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ (1) Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését és címét,
b) az engedélyezni kívánt tevékenységek megjelölését és
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
(((4/2016. (III. 5.) NFM rendelet az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról)))
*(2) Az 53. § (1) bekezdés 1. („radioaktív anyag alkalmazása”), 2. („ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetése”) és 18. pontja („nyitott radioaktív sugárforrás izotóplaboratóriumon kívüli felhasználása, vizsgálati típusonként,”) szerinti engedély iránti kérelemhez csatolni kell a 7. melléklet szerinti Sugárvédelmi Leírást és a 8. melléklet szerinti MSSZ-t. (SV-1, 2)
(Útmutatók az OAH honlapján (www.oah.hu): SV-1, 2, 6, 7, 16)
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 10: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaI:
Eljárás: - kérelem be (javasolt: már tervezési szakaszban, kategória szerinti maximum aktivitásra / teljesítményre) - (hiánypótlás) - engedély kiadása - 57. § (1) bekezdés aa) bejelentés (tevékenység megkezdése előtt min. 30 nappal) - 57. § (1) bekezdés ac) bejelentés (Atv. 18.§: tulajdonjog jóváhagyás; min. 30 nappal korábban) - (a 30 napon belüli) ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzítve: minden rendben, ekkor a tevékenység megkezdhető / - (a 30 napon belüli) ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzítve: eltérés, ekkor hatósági döntés a nem-megfelelőség kezeléséről (engedélyes felszólítása a hiányosságok pótlására/kijavítására), de addig nem lehet megkezdeni a tevékenységet
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 11: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 53. § (2) bekezdés (átalakítási engedély):
SVr. 57. §. (1) bekezdés aa) és ac) pontja szerinti bejelentést nem kell
SL / MSSZ: radioaktív anyag, aktivitása / berendezés típusa / sugárterhelés / …
Kockázat szempontú hatósági ellenőrzés
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 12: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ *(3) Az 53. § (1) bekezdés 3. pontja („ionizáló sugárzást létrehozó berendezés gyártásához, forgalomba hozatalához,”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés részletes leírását, sugárvédelmi kategóriába sorolását,
b) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés rendeltetését és rendeltetésszerű használatát,
c) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, termék műszaki jellemzőit,
d) radioaktív anyagokat tartalmazó termékek esetében ezen anyagok leírását, valamint rögzítésének módját,
e) a termék használata szempontjából releváns távolságban – többek között a termék bármely hozzáférhető felületétől 0,1 m távolságban – mérhető dózisteljesítményt,
f) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetőit várhatóan érő dózisok nagyságát,
g) orvosi radiológiai berendezés esetén a pácienseket várhatóan érő dózisok nagyságát,
h) nem orvosi képalkotó berendezés esetén az érintetteket várhatóan érő dózisok nagyságát,
i) a vonatkozó szabványban szereplő előírásoknak való megfelelés igazolását,
j) a magyar nyelvű felhasználói utasítást vagy kézikönyvet és
k) a gyártó CE megfelelőségi nyilatkozatát, orvosi radiológiai berendezés esetén egy bejegyzett testület tanúsítványát arról, hogy a gyártó teljes körű minőségügyi rendszert alkalmaz.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 13: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ (4) Az 53. § (1) bekezdés 4. pontja („ionizáló sugárzást létrehozó berendezésnek a berendezés üzemeltetőjétől eltérő személy általi, üzletszerű karbantartáshoz”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) a karbantartandó berendezések megnevezését, sugárvédelmi kategóriába sorolását és
b) a 8. melléklet szerinti MSSZ-t.
(5) Az 53. § (1) bekezdés 5. pontja („az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz forgalomba hozatalához szükséges sugárvédelmi minősítéséhez”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz rendeltetését és rendeltetésszerű használatát,
b) az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz műszaki jellemzőit,
c) a vonatkozó szabványban szereplő előírásoknak való megfelelés igazolását,
d) a magyar nyelvű felhasználói utasítást vagy kézikönyvet és
e) a gyártó CE megfelelőségi nyilatkozatát, orvosi radiológiai berendezés esetén egy bejegyzett testület tanúsítványát arról, hogy a gyártó teljes körű minőségügyi rendszert alkalmaz.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 14: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ (6) Az 53. § (1) bekezdés 6. („a sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzéséhez”) pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell (SV-6)
a) a 4. melléklet szerinti képzési program bemutatását,
b) az oktatók legalább 3 éves szakirányú tapasztalatát és az oktatandó tárgyaknak megfelelő felsőfokú végzettségét igazoló szakmai önéletrajzát és bizonyítványainak másolatát,
c) az oktatók átfogó fokozatú képzettségének igazolását,
d) a sikeres sugárvédelmi vizsga esetén kiállítandó bizonyítvány formáját, és
e) a számonkérés módját.
(7) Az 53. § (1) bekezdés 7. pontja („sugárvédelmi továbbképzési kötelezettség alóli felmentéshez, illetve továbbképzésben való részvétel nélküli vizsgázás lehetővé tételéhez,”) szerinti engedély iránti kérelmet az OAH által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, értesítési címét és
b) a továbbképzés alóli felmentési kérelmet, illetve a továbbképzésben való részvétel nélküli vizsgázásának lehetővé tételét bizonyító dokumentumokat.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 15: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ (8) Az 53. § (1) bekezdés 8. pontja („az atomenergia alkalmazása körében – az Atv. 16/B. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához”) szerinti engedély iránti kérelmet az OAH által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, értesítési címét,
b) a szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat esetében annak magyar fordítását és a honosításról vagy elismerésről szóló döntést,
c) a szakmai gyakorlat részletes leírását és idejét, részletes szakmai önéletrajz keretében és
d) a szakmai gyakorlat igazolását, különösen foglalkoztatási jogviszony vagy vállalkozói tevékenység igazolása révén.
(9) Az 53. § (1) bekezdés 9. pontja („kiemelt létesítmények lakossági dózismegszorításának meghatározásához”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) a kiemelt létesítmény és telephelyének leírását,
b) az alkalmazott radioaktív anyagok leírását,
c) a tervezett és üzemzavari kibocsátási útvonalakat, és
d) a javasolt dózismegszorítás értékét és az érték sugárvédelmi megalapozását.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 16: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
Sugárvédelmi szakértő
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Törvény 16/B. §
(1) Az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához az atomenergia-felügyeleti szerv által kiadott engedély, vagy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás szükséges. A tevékenység folytatását az atomenergia-felügyeleti szerv annak engedélyezi, aki rendelkezik az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Sugárvédelmi szakértői tevékenységet az erre feljogosított
a) természetes személy (a továbbiakban: igazságügyi szakértő),
b) cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság (a továbbiakban: sugárvédelmi szakértői társaság), valamint a Szolgtv. szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező vállalkozás (a továbbiakban: sugárvédelmi szakértői vállalkozás)
végezhet.
(8) Az atomenergia-felügyeleti szerv a sugárvédelmi szakértők jegyzékét honlapján naprakészen közzéteszi, …
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 17: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 6. § (6) A sugárvédelmi szakértő által készített szakvélemény alapján az OAH engedélyezheti, megtilthatja, vagy további feltételekhez kötheti a termék kereskedelmi forgalomba hozatalát, illetve mentesítheti azt az Atv. hatálya alól.
SVr. 36. § Az engedélyes a sugárvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását sugárvédelmi szakértő és az atomenergia alkalmazója által írásban kinevezett sugárvédelmi megbízott bevonásával végzi.
SVr. 37. § (1) Az engedélyes sugárvédelmi szakértő bevonásával készíti el
a) a radioaktív anyag alkalmazásához,
b) az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetéséhez
szükséges engedély iránti kérelmet és azok mellékletekeit.
SVr. 68. § (1) Az e kormányrendelet hatálya alá tartozó, e kormányrendelet hatályba lépését megelőzően
(3) Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, valamint a Magyar Mérnöki Kamara által az e kormányrendelet hatályba lépését megelőzően kiadott szakértői engedélyek 2018. december 31-ig maradnak hatályban.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 18: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ (10) Az 53. § (1) bekezdés 10. pontja („kiemelt létesítmények létesítményi szintű MSSZ-ének jóváhagyásához”) szerinti engedély iránti kérelemhez csatolni kell a 7. melléklet szerint elkészített Sugárvédelmi Leírást és a 8. melléklet szerint elkészített létesítményi szintű MSSZ-t.
(11) Az 53. § (1) bekezdés 11. pontja („az éves effektívdózis-korlát meghaladásához”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) az érintett személy vagy személyek Országos Dozimetriai Nyilvántartásban szereplő személyi azonosító adatait,
b) az éves effektívdózis-korlát meghaladása szükségességének indoklását,
c) a tervezett tevékenységek leírását és
d) a várható sugárterhelés nagyságát és ennek optimáltságát megalapozó dokumentumot.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 19: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ (12) Az 53. § (1) bekezdés 12. pontja („fogyasztási cikk előállításához, forgalomba hozatalához, felhasználásához, amelynek rendeltetésszerű használatára a rendelet hatálya kiterjed”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) a termék rendeltetését,
b) a termék műszaki jellemzőit,
c) radioaktív anyagokat tartalmazó termékek esetében ezen anyagok fizikai, kémiai és műszaki rögzítésének módját,
d) a termék használata szempontjából releváns távolságban – többek között a termék bármely hozzáférhető felületétől 0,1 m távolságban – mérhető dózisteljesítményt és
e) a fogyasztási cikk rendszeres használóit várhatóan érő dózisok nagyságát.
(13) Az 53. § (1) bekezdés 13. pontja („radioaktívan szennyezett terület kezeléséhez, az életvitelszerű tartózkodáshoz, a társadalmi és gazdasági tevékenység folytatásához azokon a területeken, ahol tartós maradékszennyezettség tapasztalható”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) a radioaktívan szennyezett terület pontos meghatározását,
b) a radioaktív szennyezés okát és ismertetését,
c) környezeti mérési adatokat,
d) a bevezetendő intézkedések stratégiáját, és
e) a tartósan szennyezett területen tervezett tevékenységeket, valamint a várható sugárdózisok értékét.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 20: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ *(14) Az 53. § (1) bekezdés 14. („az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés típusának mentesítéséhez”) pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés részletes leírását,
b) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés rendeltetését és rendeltetésszerű használatát,
c) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, termék műszaki jellemzőit,
d) a termék használata szempontjából releváns távolságban – többek között a termék bármely hozzáférhető felületétől 0,1 m távolságban – mérhető dózisteljesítményt,
e) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetőit várhatóan érő dózisok nagyságát,
f) orvosi radiológiai berendezés esetén a pácienseket várhatóan érő dózisok nagyságát, és
g) nem orvosi képalkotó berendezés esetén az érintetteket várhatóan érő dózisok nagyságát.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 21: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 53.§ (1) 14. esetében (SV-2):
A mentesítés típusra szól
A korábban az 124/1997. Korm. Rendelet szerint mentesített berendezés típus is mentesített
SVr. 54.§ (14) d-g): (Nem szükséges OSSKI szakvélemény, de) Szakértő vagy intézmény igénybevétele szükséges a dózisteljesítmény méréséhez és a dózisok számításához.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 22: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ *(15) Az 53. § (1) bekezdés 15. pontja („radioaktív anyagot tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés részletes leírását,
b) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés rendeltetését és rendeltetésszerű használatát,
c) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés termék műszaki jellemzőit,
d) radioaktív anyagokat tartalmazó termékek esetében ezen anyagok leírását, valamint rögzítésének módját,
e) a termék használata szempontjából releváns távolságban–többek között a termék bármely hozzáférhető felületétől 0,1 m távolságban – mérhető dózisteljesítményt,
f) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetőit várhatóan érő dózisok nagyságát,
g) orvosi radiológiai berendezés esetén a pácienseket várhatóan érő dózisok nagyságát, és
h) nem orvosi képalkotó berendezés esetén az érintetteket várhatóan érő dózisok nagyságát.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 23: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 53.§ (1) 15. esetében:
A mentesítés típusra szól
A korábban az 124/1997. Korm. rendelet 2.§ szerint mentesített berendezés típus is mentesített
(Nem szükséges OSSKI szakvélemény, de) Szakértő vagy intézmény igénybevétele szükséges.
SVr. 54.§ (15) e-h):
releváns távolságban
  felületen mérhető
  páciens és kezelő orvos/asszisztens vagy
  érintett és kezelő
  helyén a dózisteljesítmény és a
dózisok számítása
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 24: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ (16) Az 53. § (1) bekezdés 16. pontja („a radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a munkahely inaktívvá nyilvánításához,”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a munkahelyen mérhető sugárzási adatokat. (SV-16)
(17) Az 53. § (1) bekezdés 17. pontja („az alkalmazott radioaktív anyag sugárvédelmi, e rendeletben meghatározott hatósági felügyelet alól való felszabadításához, amennyiben a radioaktív anyag aktivitáskoncentrációja, vagy aktivitáskoncentrációja és aktivitása nem csökkent a mentességi szint alá”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) a felszabadítandó radioaktív anyag leírását,
b) a felszabadítás érdekében végzendő tevékenység bemutatását és a kapcsolódó dózisbecslést és
c) a felszabadított radioaktív anyaggal végzendő tevékenység bemutatását.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 25: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
SVr. 54.§ (18) Az 53. § (2) bekezdés szerinti átalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) a tervezett módosítás és szükségességének leírását és
b) a tervezett módosítással érintett, az engedélyezési eljárás során benyújtott dokumentumok átalakított változatát a tervezett módosítások megjelölésével.
*(19) Az 53. § (1) bekezdés 19. pontja („zárt sugárforrás szolgálati idejének meghosszabbításához.”) szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:
a) a felhasználás módjának biztonsági elemzését a sugárforrással kapcsolatos események értékelésére kiterjedően, és
b) 1 évnél nem régebbi zártságvizsgálati jegyzőkönyvet.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 26: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
(SVr. 54.§ (19) kapcsán:) SVr. 40.§:
(1) Zárt sugárforrás csak a gyártó által meghatározott szolgálati időn belül, vagy annak engedélyezett meghosszabbításáig használható.
(5) Radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást kibocsátó berendezést lejárt szolgálati idejű sugárforrással üzemeltetni tilos. Az OAH a szolgálati időt kérelemre meghosszabbíthatja.
(6) A meghosszabbított szolgálati időnek nincs minden zárt sugárforrásra érvényes maximuma. Kivétel képeznek ez alól az ipari folyamatok méréstechnikai feladatait ellátó telepített berendezések zárt sugárforrásai, amelyek esetében a meghosszabbításokkal kiterjesztett felhasználási idő tartama legfeljebb 25 év, a 30 évnyi, vagy ennél hosszabb felezési idejű sugárforrások esetében legfeljebb 30 év.
(7) Különleges esetekben, illetve biztonsági elemzés alapján az OAH egyedi felhasználási időt is jóváhagyhat.

## Slide 27: A. Jogi keretek / engedélyezés (folyt.)
(SVr. 54.§ (19) kapcsán:)
A zártságra tett kijelentés a zárt sugárforrás igénybevételi osztályaihoz kötötten értelmezhető / ítélhető meg.
Tipikus osztályozás: ISO 2919 szerint.
Formátum: ISO/yy/betűjel (C / E) után öt számjegy (hőhatás, külső nyomás, ütés, rázás, szúrás okozta igénybevétel) (számjegy), pl. ISO/12/E64434(1)
Gyártó illik feltüntesse a műbizonylaton.
Az alkalmazás nem feltétlen igényli a gyártó által megadott igénybevételi osztályt, de az ISO 2919 szerinti értékek az ott feltüntetett alkalmazások esetében, első közelítésben belépőszintnek tekintendők
((( ANSI N43.6 )))
A biztonsági elemzés explicit kijelentést kell tartalmazzon a gyártó által megadott szolgálati idő meghosszabbításának hosszára és az igénybevételi osztályokra, amelyek esetében a zártság fennmaradása az adott igénybevétel esetében elvárt.

## Slide 28: A. Jogi keretek / bejelentés
SVr. 57. § (1) Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz
a) az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés
aa) alkalmazásának vagy üzemeltetésének megkezdését, legalább 30 nappal a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően,
ab) alkalmazásának, illetve üzemeltetésének megszüntetését, legalább 30 nappal a tevékenység megszüntetését megelőzően,
ac) tulajdonjoga megszerzését, legalább 30 nappal a tulajdonjog tervezett megszerzését megelőzően,
ad) használata bármilyen jogcímen történő átengedését, legalább 10 nappal a használat tervezett átengedését megelőzően,
b) az általános mentességi aktivitás-koncentráció, vagy a specifikus mentességi aktivitás-koncentráció vagy aktivitás értékek alatti radioaktív anyag sugárvédelmi hatósági felügyelet alól való felszabadítását, legalább 30 nappal a tervezett felszabadítást megelőzően,
c) a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetését, legalább 10 nappal az üzemeltetés tervezett megkezdését megelőzően,
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 29: A. Jogi keretek / bejelentés (folyt.)
SVr. 57. § (1) Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz
d) a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés használata bármilyen jogcímen történő átengedését, legalább 10 nappal a használat tervezett átengedését megelőzően,
e) az engedélyezett MSSZ, 8. melléklet 1.1.1. és 1.1.17. pontjában meghatározott adatok megváltoztatását a legkésőbb 15 nappal a változást követően,
f) az 53. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés forgalmazása adatait a forgalmazást követő év február 15-ig, az átadott berendezés típusának, mennyiségének és az átvevő engedélyes megnevezésével.
(2) Az OAH az (1) bekezdés szerinti bejelentés tudomásul vételéről 8 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 30: A. Jogi keretek / bejelentés (folyt.)
SVr. 57. § (3) A sugárvédelmi képzés és továbbképzés szervezője bejelenti:
a) a sugárvédelmi vizsga tervezett időpontját, a képzés fokozatát, a képzést záró vizsga helyét és időpontját, legalább 15 nappal a vizsga tervezett időpontját megelőzően;
b) a képzés, továbbképzés teljesítését.
(4) A sugárvédelmi képzés és továbbképzés szervezője az OAH részére benyújtja a vizsgáztatásról szóló jegyzőkönyvet, valamint a kiállított Bizonyítványok adatait, legfeljebb 8 napon belül a vizsga időpontját követően.
(5) Az OAH a (3) és (4) bekezdés szerinti bejelentés tudomásul vételéről – a (3) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén a vizsgaelnök személyének kijelölésével – 8 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt.
(6) A sugárvédelmi szakértő a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást – az engedélyező hatóság által rendszeresített nyomtatványon vagy űrlapon – a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni.
(7) A sugárvédelmi szakértő az engedélyező hatóságnál bejelentheti szakértői tevékenységének szüneteltetését, a kezdőnap és a szünetelés időtartamának megjelölésével. A szünetelés nem érinti a szakértő folyamatban lévő megbízásaiból eredő jogait és kötelezettségeit.
(8) Az OAH a (6) és (7) bekezdés szerinti bejelentés tudomásul vételéről 8 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 31: B. Jogi keretek / sarokkövek
Módozatfüggő szállítási biztonsági előírások:
Közúti (ADR): 1979. évi 19. tvr, 2015. évi LXXXIX. tv.
Vasúti (RID): 1986. évi 2. tvr, 4/1987. (V. 13.) KM r, 2006. évi LXXVII. tv, 2011. évi LXXX. tv, 2015. évi LXXXIII.
Belvízi (ADN): 2009. évi III. tv, 2010. évi VI. tv, 2015. évi LXXXIV.
Légi (ICAO TI): 2007. évi XLVI. tv, 2007. évi XLVI. tv, 2009. évi LXXXVIII. tv.
Tengeri (IMDG Code): 2001. évi XI. tv, 35/2001. KöViM r.
Notes: Első ránézésre a jogi keretek sarokköveinek struktúrája.

## Slide 32: B. Jogi keretek / A veszélyes áruk osztályai
1 osztály Robbanóanyagok és –tárgyak
2 osztály Gázok
3 osztály Gyúlékony folyékony anyagok
4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd
robbanóanyagok
4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok
4.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1 osztály Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
5.2 osztály Szerves peroxidok
6.1 osztály Mérgező anyagok
6.2 osztály Fertőző anyagok
7 osztály Radioaktív anyagok (előírások alapja: SSR-6, SSG-26, …)
8 osztály Maró anyagok
9 osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

## Slide 33: B. Jogi keretek / rendszerszemléletű megközelítés
Az SSR-6:2012 101. pontjában foglaltak alapján az SSR-6:2012 előírásai jelenleg a régi NAÜ BSS-en alapulnak. (1.7.1.1)
Egyik alapvető ok: a szállítási előírások skálázásának alapjául szolgáló A1/A2 értékeknek az új BSS szerinti újra számolása hosszabb időt vesz igénybe.
Az ADR „A” mellékletének 1.7.2.2. pontja szerint ugyanakkor a radioaktív anyagok szállításához szükséges sugárvédelmi program kidolgozásakor „rendszerszemléletű megközelítést kell alkalmazni, amely figyelem- be veszi a szállítás és az egyéb tevékenységek kapcsolatát” (a továbbiakban: RM).
Notes: A radioaktív áruk tengeri szállítási biztonságának szabályozása a légihez viszonyítva kevésbé szigorú, még kiégett fűtőelemek szállításánál is kezelhető volt.

## Slide 34: B. Jogi keretek / RM (folyt.)
Az ADR 2. melléklet:
1.7.2 Sugárvédelmi program
1.7.2.1 A radioaktív anyagok szállításához sugárvédelmi program szükséges, amely a sugárvédelmi követelmények kellő figyelembevételét célzó intézkedéseket tartalmaz.
1.7.2.2 A személyek sugárterhelése nem haladhatja meg az erre meghatározott dóziskorlátokat. A védelmet és biztonságot optimálni kell … Rendszerszemléletű megközelítést kell alkalmazni, amely figyelembe veszi a szállítás és az egyéb tevékenységek kapcsolatát.
1.7.2.3 A programban alkalmazott intézkedések jellegét és mértékét a sugárterhelés nagyságához és valószínűségéhez kell igazítani. A programnak tartalmaznia kell az 1.7.2.2, az 1.7.2.4 és az 1.7.2.5 bekezdés és a 7.5.11 szakasz CV33 előírás 1.1) pontja követelményeit. …
Notes: A radioaktív áruk tengeri szállítási biztonságának szabályozása a légihez viszonyítva kevésbé szigorú, még kiégett fűtőelemek szállításánál is kezelhető volt.

## Slide 35: B. Jogi keretek / RM (folyt.)
1.7.2.4 Amennyiben a szállítási tevékenység során a foglalkozási sugárterhelésből eredő effektív dózis vagy:
a) valószínűleg évi 1 és 6 mSv között van, akkor a munkahely sugárellenőrzésén vagy az egyéni sugárterhelés ellenőrzésén alapuló dózis értékelési programot kell működtetni; vagy
b) valószínűleg meghaladja az évi 6 mSv-et, akkor egyéni sugárterhelési ellenőrzést kell végezni.
Az egyéni sugárterhelési ellenőrzések, ill. a munkahely sugárellenőrzésének adatairól megfelelő nyilvántartást kell vezetni.
Megjegyzés: Amennyiben a szállítási tevékenység során a foglalkozási sugárterhelésből eredő effektív dózis nagy valószínűséggel nem haladja meg az évi 1 mSv-et, akkor nincs szükség sem különleges munkarendre, sem részletes megfigyelésre, sem dózisértékelési programra, ill. egyéni nyilvántartás vezetésére.
Notes: A radioaktív áruk tengeri szállítási biztonságának szabályozása a légihez viszonyítva kevésbé szigorú, még kiégett fűtőelemek szállításánál is kezelhető volt.

## Slide 36: B. Jogi keretek / RM (folyt.)
1.7.2.5 A dolgozóknak (lásd a 7.5.11 szakasz CV33 előírása 3. megjegyzését) sugárvédelemből megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük, amely kiterjed az őket érő foglalkozási sugárterhelés, ill. a tevékenységük folytán esetleg másokat érő sugárterhelés korlátozása érdekében betartandó óvintézkedésekre.
CV33 …
1) Elkülönítés
2) Aktivitáshatárok
3) Az áru elhelyezése a szállítás és az átmeneti tárolás során
4) Kiegészítő követelmények a hasadóanyagok szállítására és átmeneti
tárolására
5) Sérült vagy szivárgó küldeménydarabok, szennyezett csomagolóeszközök
6) Egyéb előírások (Ha egy küldemény nem szolgáltatható ki, akkor a küldeményt biztonságos helyen kell tárolni, az illetékes hatóságokat a lehető leggyorsabban tájékoztatni kell, … .
Notes: A radioaktív áruk tengeri szállítási biztonságának szabályozása a légihez viszonyítva kevésbé szigorú, még kiégett fűtőelemek szállításánál is kezelhető volt.

## Slide 37: B. Jogi keretek / NFMr. 3.§
NFMr. 3.§ (1)
Radioaktív anyag:
közúti fuvarozását – a 2. § (2) bekezdése kivételével – az ADR törvény 2. melléklet 1.7.2, 5.4.1 és 7.5.11 szakaszában, valamint 8.1 és 8.5 fejezetében foglalt előírások teljesülése esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) engedélyezi,
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (NKHr.) 8/A. § (4) a) szerint: (A Kormány a radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló eljárásban) a radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az OAH-t (szakhatóságként jelöli ki.)
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 38: B. Jogi keretek / NFMr. 2.§
NFMr. 2.§ (1): A radioaktív anyag – belföldön történő – közúti szállítását az OAH az ADR 2. melléklet 1.7.2., 5.4.1 és 7.5.11 szakaszában, valamint 8.1 és 8.5 fejezetében foglalt, a sugárvédelmi programra, az okmányokra, a járműre, a járműszemélyzetre vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesülése esetén szállítási engedélyben engedélyezi.
NFMr. 2.§ (2) : Az (1) bekezdésben foglalt engedéllyel az engedélyes az ugyanazon radioaktív anyag alkalmazására jogosult másik engedélyes részére radioaktív anyag közúti fuvarozását – az arra vonatkozó engedély nélkül – 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meg nem haladó járművel díj ellenében is végezheti.
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 39: B. Jogi keretek / RM (folyt.)
( Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. Rendelet (SVr.) 7. és 8. melléklet )
Rendszerszemléletű megközelítés (Régi BSS / új BSS)
Sugárvédelmi leírás szállítási kiegészítései
Munkahelyi sugárvédelmi szabályzat szállítási kiegészítései
Szállítási sugárvédelmi program
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 40: B. Jogi keretek / RM (folyt.)
A radioaktív anyag alkalmazására vonatkozó Sugárvédelmi Leírás tartalmi követelményeinek szállítás-specifikus elemei, illetve kiegészítései
1.1.1. az engedélyes szervezeti felépítésén belüli, a szállítással kapcsolatos felelősségi körök meghatározása;
1.1.2. a szállítási tevékenység technológiai leírása;
1.1.3. a sugárvédelem kialakítása során az ADR 2. mellékletének 1.7.2.2. pontjában foglaltak figyelembevételével alkalmazott optimálási szempontok;
1.1.4. a szállítás során alkalmazott elkülönítéssel kapcsolatos, a szállítás sugárvédelmi programjában szereplő előírásokkal kapcsolatos meggondolások;
1.1.5. az ADR vonatkozó műszaki előírásainak való megfelelés igazolása;
1.1.6. az ADR 2. mellékletének 1.7.3 fejezete szerinti irányítási rendszer vonatkozó elemei;
1.1.9. küldeménydarabos szállítmányok esetében az alkalmazott küldeménydarabok típusa és azonosítói;
1.1.11. annak meghatározása, hogy milyen időközönként szükséges az SL felülvizsgálata.
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 41: B. Jogi keretek / RM (folyt.)
Az MSSZ alábbi elemeinek szállítással kapcsolatos kiegészítései:
1.1.2. sugárvédelmi megbízott szállítással kapcsolatos feladatai;
1.1.3. az engedélyes szállítással kapcsolatos feladatai;
1.1.4. a szállítással kapcsolatos felelősségi körök felsorolása;
1.1.5. az ADR 2. mellékletének 1.7.3 fejezete szerinti irányítási rendszer – különösképp a rendszeres, valamint szállítás előtti felülvizsgálattal, továbbá a karbantartás kapcsolatos – vonatkozó elemei;
1.1.6. a szállítási tevékenységben közreműködő munkavállalók külső és belső sugárterhelésének ellenőrzésére vonatkozó követelmények, az ellenőrzés gyakorisága és módja;
1.1.7. amennyiben személyi sugárterheléseket más munkavállalókon végzett személyi mérések alapján becsülnek, a becsléshez felhasznált számítási módszerek ismertetése;
1.1.8. a szállítási tevékenységben közreműködő munkavállalók száma, szakmai és sugárvédelmi képzettségi követelményei;
1.1.9. a szállítási tevékenységben közreműködő munkavállalók sugárvédelemmel kapcsolatos jogai és kötelezettségei,
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 42: B. Jogi keretek / RM (folyt.)
1.1.10. a szállítási tevékenységben közreműködő munkavállalók munkaköreinek leírása, az ADR 2. mellékletének 1.7.2.4 pontja szerinti sugárvédelmi besorolása;
1.1.12. a szállítmány felületi szennyezettségének ellenőrzése;
1.1.13. a szállítási tevékenység során alkalmazott biztonsági rendszerek, személyi védőeszközök, sugárvédelmi műszerek, személyi dózismérők bemutatása, továbbá ezek kezelésére, viselésére, karbantartására, hitelesítésére vonatkozó előírások;
1.1.15. a szállítási tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások vezetési és a bizonylat megőrzési rendje, a hatóságok részére történő bejelentési kötelezettség teljesítésének rendje;
1.1.18. annak meghatározása, hogy milyen időközönként szükséges az MSSZ felülvizsgálata;
1.1.19. a rutin tevékenységtől eltérő események kezelésének terve;
1.1.20. a jelentésköteles események köret és kivizsgálásuk rendje.
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 43: B. Jogi keretek / RM (folyt.)
Szállítási Sugárvédelmi Programot - az ADR 2. mellékletének 1.7.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.
Az ADR 2. mellékletének 1.7.2.4 szereplő várható sugárterhelések meghatározása, az 1.7.2.2 pontban előírt Rendszerszemléletű Megközelítés érvényesítése érdekében, mindenkor a szállítandó radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb tevékenységek figyelembevételével kell történjék. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Rendszerszemléletű Megközelítés magában kell foglalja a közúton túlmenő szállítási módozatokból eredő sugárterhelést is.
A Szállítási Sugárvédelmi Program explicit kell foglalkozzon az
elkülönítéssel;
a 7. osztálybéli áruk elhelyezésére vonatkozó követelményekkel a szállítás és átmeneti tárolás) során;
a hasadó anyagok szállítására és átmentei tárolására vonatkozó kiegészítő követelményekkel;
a korrekciós intézkedésekkel (pl. sérült vagy szivárgó küldeménydarabok).
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 44: B. Jogi keretek / NFMr. 1. melléklet szerinti adatszolgáltatás
Szállítási engedély/ -2015.12.31 | Szállítási engedély / 2016.01.01-
1. A kérelmező neve, címe. | 1. A kérelmező neve, címe.
2. A kérelmező engedélyezendő tevékenységért felelős vezetőjének a neve, beosztása. | 2. A kérelmező engedélyezendő tevékenységért felelős vezetőjének a neve, beosztása.
4. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma. | 3. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma.
5. A szállítandó radioaktív anyag fajtái a maximális aktivitásokkal. | 4. A szállítandó radioaktív anyag fajtái a maximális aktivitásokkal.
7. A szállítandó radioaktív anyag UN száma ADR szerinti helyes szállítási megnevezése. | 6. A szállítandó radioaktív anyag UN száma helyes szállítási megnevezése.
8. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa. | 7. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa.
9. A kérelemhez a következőket kell mellékelni: | 8. A kérelemhez a következőket kell mellékelni:
9.1. a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokiratát, | 8.1. a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokiratát,
9.2. a fuvarokmány mintáját, | 8.2. a fuvarokmány mintáját,
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 45: B. Jogi keretek / NFMr. 1. melléklet szerinti adatszolgáltatás (folyt.)
Szállítási engedély/ -2015.12.31 | Szállítási engedély / 2016.01.01-
SD/OTH | OAH
3. A sugárvédelmi megbízott és helyettesének neve, sugárvédelmi végzettsége. | 
6. A szállítandó radioaktív anyag csomagolási módja. | 5. A szállítandó radioaktív anyag szállítási és csomagolási módja.
7. A szállítandó radioaktív anyag UN száma ADR szerinti helyes szállítási megnevezése. | 6. A szállítandó radioaktív anyag UN száma helyes szállítási megnevezése.
9.3. a járművezető sugárvédelmi és az ADR képzettségét igazoló dokumentumok másolatait (ha jogszabály előírja), | 8.3. a járművezető sugárvédelmi és az veszélyes-áru szállítási képzettségét igazoló dokumentumok másolatait (ha jogszabály előírja),
9.4.12 a sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiadott, a szállítóeszköz használatát sugárvédelmi szempontból engedélyező határozat másolatát. | 
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 46: B. Jogi keretek / NFMr. 1. melléklet szerinti adatszolgáltatás (folyt.)
Szállítási engedély/ -2015.12.31 | Szállítási engedély / 2016.01.01-
SD/OTH | OAH
 | 8.4. a típusjóváhagyásra kötelezett járművek jóváhagyási igazolását,
 | 8.5 a veszélyes áru szállítási nemzetközi egyezményeknek megfelelő sugárvédelmi programot,
 | 8.6. az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) szerinti szállítás esetén a 3. mellékletben előírtak teljesítéséről szóló nyilatkozatot.
Notes: Az NFMr. az Egyezmények alapján kigyűjti az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyási feladatait és egyben eljárási kereteket is ad.

## Slide 47: C. Ket. 71/A.§
71/A. § (1) A kérelemre indult eljárásban a hatóság – az e §-ban meghatározottak szerint – a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.
(2) A függő hatályú döntésben a hatóság rendelkezik arról, hogy
a) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni;
b) a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól;
((( c) a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. )))
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
Notes: A radioaktív áruk tengeri szállítási biztonságának szabályozása a légihez viszonyítva kevésbé szigorú, még kiégett fűtőelemek szállításánál is kezelhető volt.

## Slide 48: C. Ket. 71/A.§ (folyt.)
71/A. § …
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott döntést mellőzi a hatóság, ha
a) az eljárás megindításától számított nyolc napon belül
aa) érdemben dönt,
ab) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,
ac) az eljárást megszünteti,
ad) az eljárást felfüggeszti vagy függőben tartja, vagy
ae) nemzetközi jogsegélykérelemmel külföldi hatósághoz fordul;
vagy
b) a hatósági eljárás ügyintézési határideje legalább
ba) két hónap, vagy
bb) hatvan nap.
Notes: A radioaktív áruk tengeri szállítási biztonságának szabályozása a légihez viszonyítva kevésbé szigorú, még kiégett fűtőelemek szállításánál is kezelhető volt.

## Slide 49: C. Ket. 71/A.§ (folyt.)
SVr. 55. § (2) Az OAH ügyintézési határideje az 53. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti eljárásokban:
a) a kiemelt létesítményekre vonatkozóan 3 hónap,
b) az I., II. vagy III. kategóriába tartozó tevékenységekre vonatkozóan 30 nap.
(3) Az OAH ügyintézési határideje az 53. § (1) bekezdés 2–5. és 9–19. pontja szerinti eljárásokban 30 nap.
(4) Az OAH vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról az OAH értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesített.
SVr. 4. § (1) E rendelet alkalmazásában:
32. kiemelt létesítmény: nukleáris létesítmény, uránbánya, radioaktívhulladék-tároló, A-szintű izotóplaboratórium;
Notes: A radioaktív áruk tengeri szállítási biztonságának szabályozása a légihez viszonyítva kevésbé szigorú, még kiégett fűtőelemek szállításánál is kezelhető volt.